## Slide 1: Spezifikation eigene Leiterplatte
B
Blockschaltbild
Stromversorgung
DC/DC Converter
In: 5-24V
Out: 3.3V, max. 3A
Embedded ST-LINK/V2-1
SWD-Interface
Power
Core
Analog
Digital/Interface
3-Phasen Brücke
verwendbar als:
H-Brücke
Push-Pull
Open-Drain
Microcontroller
STMicroelectronics ARM Cortex M4 + FPU
STM32F411VC
3x I2C/USART, 5x SPI
11x Timer, 12bit ADC
2 Achsen Joystick
5-Weg Taster
Rotary Encoder, gerastert
8x Single-Ended ADC
mit SGA x1 x10 x50 und
Sp.-Teiler x1/30 x1/3
MicroSD Slot
8x RGB-LEDs via
latched Shift-Registers
QVGA LCD (320x240)
mit resistive Touch
SPI, I2C, USART
2x Potentiometer
USB mit Serial + DFU

## Slide 2: Spezifikation eigene Leiterplatte
Kostenrelevante Bauteile:
ohne 0805/0603
R E24, C E12