## Slide 1: Spezifikation eigene Leiterplatte
B
Blockschaltbild
Stromversorgung:
DC/DC Converter
In: 5-24V
Out: 3.3V, max. 3A
Embedded ST-LINK/V2-1
SWD-Interface
Power
Core
Analog
Digital/Interface
3-Phasen Brücke:
alternative Verwendung
H-Brücke
Push-Pull
Open-Drain
Microcontroller:
STMicroelectronics ARM Cortex M0
STM32F070RB
2x SPI/I2C, 4x USART
8x Timer, 16x ADC
1-2x Potentiometer
5-Weg Taster
Rotary Encoder (Raster)
2-3x ADC Input:
eventuell differentiell,
wählbare Verstärkung:
z.B. 1/30 bis 30
MicroSD Slot
8x RGB-LEDs
shifted oder adressierbar
QVGA LCD (240x320)
resistive Touch
RS485
USB, SPI, I2C, USART

## Slide 2: Spezifikation eigene Leiterplatte
K
Kostenrelevante Bauteile: (ohne 0805 R / C)